## Slide 1: Аппаратное обеспечение компьютера
Включает изучение различных блоков и устройств входящих в состав компьютера, а так же устройств подключаемых к компьютеру для выполнения каких-либо функций
Обновление 01.03.2016

## Slide 2: 1. Классификация компьютеров
1. Супер компьютеры
Компьютеры используемые организациями и учреждениями чаще всего государственными для решения научных и стратегических задач (расчёты траекторий движения различных тел, математические расчёты и т.д.)
2. Большие компьютеры (Базы данных, серверы и сетевые станции)
Компьютеры используемые, как правило организациями и учреждениями для решения научных и учебных задач, организации доступа к различного рода информации и т.д.

## Slide 3: 3. Настольный персональный компьютер (стационарный)
Можно поделить на:
Вертикальный (по расположению системного блока)
Горизонтальный (по расположению системного блока)
Вarebone-системы (Платформы),
(объединяющие корпус, блок питания, материнскую плату систему охлаждения, звуковую карту, дистанционное управление и т.д.)
Моноблоки ( в одном блоке располагаются монитор и системный блок)
Диапазон цен: 10 000 -100 000 руб.
Разумная цена до 50 000 руб.
Офисный вариант 10 000-15 000 руб.
Игровой вариант 50 000-60 000 руб.

## Slide 4: Вертикальный
Горизонтальный

## Slide 5: Вarebone-системы (Платформы),
Barebone Asus Pundit P3-PE5
VIA P4M890 S775 Black
 |  | Barebone Asus S-Presso S1-P111 i865G S478 Blue
Barebone MSI Hetis 945 Black i945GZ S775 (MS-6410-050)
Barebone MSI Mega mPC 800K Black VIA S754 (MS-6276)

## Slide 6: Моноблоки
Barebone MSI Crystal 945 Silver 17", i945G, S775 (MS-6422)
 | Apple iMac Intel Core 2 Duo 1.83GHz 17"/i945/512/160/Combo/AP (MA710RS) Дисплей: 17", 1440 x 900 pix, 16:10 Процессор: Intel® Core 2 Duo T5600 1.83 ГГц Видеосистема: Intel GMA950 Память, накопители: ОЗУ - 512Мб (2048Мб); HDD - 160Гб; DVD/CD-RW Сетевые интерфейсы: Lan/Wi-Fi ОС: Mac OS X
 | Apple iMac Intel Core 2 Duo 2.16GHz 24"/G73/1G/250/DVDRW/BT/AP (MA456RS) Дисплей: 24", 1920 х 1200 pix, 16:10 Процессор: Intel® Core 2 Duo T7400 2.16 ГГц Видеосистема: nVidia GeForce 7300GT Память, накопители: ОЗУ - 1024Мб (2048Мб); HDD - 250Гб; DVDRW Сетевые интерфейсы: Lan/Wi-Fi/Bluetooth ОС: Mac OS X

## Slide 7: 4. Портативные компьютеры (переносные, мобильные)
А) Полноформатный - портативный компьютер с размером дисплея от 13 и более дюймов (Laptop)
Б) Уменьшенные - портативные компьютеры c размером дисплея менее 13 дюймов (Notebook)
В) Уменьшенные - портативные компьютеры c размером дисплея менее 13 дюймов без CD приводов и без винчестеров (с электронной долговременной памятью) (Netbook)
Г) Планшетные компьютеры. Аналогичны категории В, имеют сенсорный экран и не имеют винчестера и клавиатуры.
Диапазон цен: 15 000 -200 000 руб.
Разумная цена до 100 000 руб.

## Slide 8: Полноформатный портативный компьютер
 | ASUS F3Jc Intel CoreDuo-T5200 1.6 15.4"/G73/1G/120/DVDRW/WF/Cam/VHB/Bag Экран: 15.4", WXGA TFT, 1280 x 800 pix Процессор: Intel® Core™ 2 Duo T5200 1.6 ГГц Чипсет: Intel® 945PM Видеосистема: nVidia® GeForce™ Go 7300 Память, накопители: ОЗУ - 1024Мб(2048Мб); HDD - 120Гб; DVD-RW Сетевые интерфейсы: FModem/Lan/Wi-Fi ОС: Microsoft® Windows® Vista Home Basic
Sony / NB VAIO LA2R C2D-T5600
19" 2048MB 300GB VGC-LA2R SONY

## Slide 9: Уменьшенные портативные компьютеры
Samsung Q1 Cm353 900 7" i915/512/40/WF/BT/keyboard (M000) Экран: 7.0", WVGA TFT, 800 x 480 pix Процессор: Intel® Celeron M ULV 353 0.9 ГГц Чипсет: Intel® 915GMS Видеосистема: Intel® 915GMS Память, накопители: ОЗУ - 512Мб(1024Мб); HDD - 40Гб; нет Сетевые интерфейсы: Lan/Wi-Fi/Bluetooth ОС: Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition
LG C1-T255R Intel CoreDuo-U2500 1.2
10.6"/i945/1G/80/extDVDRW/WF/BT/VHP
Экран: 10.6", WXGA TFT, 1280 x 800 pix
Процессор: Intel® Core™ Duo U2500 1.2 ГГц
Чипсет: Intel® 945GM + ICH7-M
Видеосистема: Intel® GMA 950™ (i945GM)
Память, накопители: ОЗУ - 1024Мб(2048Мб); HDD - 80Гб; DVD-RW
Сетевые интерфейсы: FModem/Lan/Wi-Fi/Bluetooth
ОС: Microsoft® Windows® Vista Home Premium

## Slide 10: 5 КПК, смартфоны, коммуникаторы
Устройства с диагональю, как правило, до 5,5”. Основным отличием является укороченный (упрощённый, неполный) набор функций ОС (Windows Mobile, Symbian) и программного обеспечения.
Кроме этого, небольшие размеры экрана и неудобство ввода символьной информации не позволяют использовать данные устройства для длительного выполнения задач.
Диапазон цен 2000-50000 руб.
Разумная цена 20000-30000 руб.

## Slide 11
КПК в чистом виде на сегодняшний день теряют свою популярность. Особенно в связи с расширением класса уменьшенных портативных компьютеров.
Однако, расширение и объединение функций данного класса за счёт совмещения КПК со смартфонами и коммуникаторами существенно упрочили позиции малогабаритных устройств.
Таким образом, наибольшей популярностью на сегодняшний день пользуются устройства совмещающие в себе функции компьютера, телефона и навигатора.

## Slide 12: Устройство компьютера
Основные блоки компьютера как правило объединены в одном корпусе, называемом системным блоком.
Устройства находящиеся внутри системного блока называются внутренними, а подключаемыми к нему снаружи – внешними.
Многие устройства одинаковые по типу могут быть как внешними, так и внутренними

## Slide 13: Конфигурации компьютера
Базовая аппаратная конфигурация – состав оборудования, который является минимальным.
системный блок
монитор
клавиатура
мышь
Стандартная (рабочая) аппаратная конфигурация – состав оборудования, который является типовым. В настоящее время в стандартную конфигурацию ПК входят устройства:
системный блок
монитор
клавиатура
мышь
звуковые колонки.
Принтер
Сканер
Модем
Если к компьютеру подключены дополнительные устройства, необходимые пользователю – мы имеем дело с расширенной конфигурацией.

## Slide 14
Центральный процессор
Чип сет (северный мост)
Чип сет (южный мост)
B I O S
Кэш
L1,L2,L3
О З У
Контроллер IDE
RTC CMOS RAM
COM
порт
LPT
порт
Контрол-лер флоп-
пи диска
Модем
Приводы
CD и DVD
НЖМД
Контрол-лер AGP
Аудио подсистема
Слоты расшире-ния PCI
Монитор
Клавиа-тура
Манипулятор «Мышь»
Сканер
Принтер
Шина
кэша
Внешняя шина процессора FSB
Шина
ОЗУ
Шина AGP
Шина внешних устройств X-Bus
Шина USB
Порт PS/2
Центральные
и внутренние
устройства
Периферийные устройства
Шина PCI
Шина
ISA
CPU

## Slide 15: Корпус компьютера
Блок питания
Отсеки 5,25”
Питающие шлейфы
Панель управления
Отсеки 3,5”
Места для выходов внутренних
дополнительно подключаемых
устройств
Место для установки
системной платы
Вентилятор блока питания
Разъёмы для питающего
напряжения 220 V
как правило, металлическая коробка в которой размещены устройства (детали) компьютера.

## Slide 16: Технические характеристики корпуса
Форм-фактор | ATX
Тип корпуса | Miditower
Цвет корпуса | Серебристый
Блок питания | 
Наличие БП | есть
Мощность блока питания | 350 Вт
Тип расположения БП | Горизонтальный
Элементы корпуса | 
Количество слотов 5.25" | 4
Количество слотов 3,5" | 1
Количество слотов для HDD | 4
Места под дополн. вентиляторы | На передней панели: 1 x 120 мм (или 1 x 92 мм, или 2 x 80 мм) На задней панели: 1 x 120 мм
Лицевая панель | 
Интерфейсы | USB, Speaker
Особые свойства | 2 x USB 2.0 2 х Audio
Цвет лицевой панели | Серебристый
Разное | 
Доп. информация | 
Габариты (ШхВхГ) | 190 х 430 х 450 мм
Вес | 5.2 кг

## Slide 17: Корпус компьютера
Лицевая панель:
Отсеки CD, DVD диска
Отсеки флоппи диска
Кнопка включения питания
Индикация работы устройств
ЖК индикатор
Кнопка сброса
Основные технические характеристики:
  Мощность блока питания (от 250 до 600 Вт)
  Форм фактор МВ (как правило определяет кол-во гнёзд для подключения устройств 5,25” и 3,5”)
  Наличие и кол-во дополнительных вентиляторов
  Наличие дополнительных функций (ЖК дисплеи, регуляторы вентиляторов, крышки для отсеков и т.д.)
Диапазон цен: от 1 500 (без блока
питания) -40 000 руб.
Разумная цена до 8 000 руб.

## Slide 18: Материнская плата (Системная плата)
Основная плата ПК.
Предназначена для подключения и соединения различных блоков и устройств персонального компьютера между собой. В основном содержит 4 шины (данных, адресную, управления и питания и логику управления этими шинами, а также контроллеры для внешних подключаемых устройств)
Диапазон цен: 3 000 -50000 руб.
Разумная цена до 20 000 руб.

## Slide 19: Материнская плата (Системная плата, MB)
Разъём центрального
процессора
Задняя панель для
подключаемых устройств
Чипсет набор
Разъёмы подключения
оперативной памяти
(ОЗУ)
Разъёмы питания
Радиаторы охлаждения
возможны вентиляторы)
Разъёмы подключения
дополнительных
внутренних устройств
Разъёмы для видеокарты
Разъёмы панели
управления
Разъёмы (порты) для подключения
внутренних устройств
Разъёмы для подключения
SATA и USB устройств
Аккумулятор ПЗУ и CMOS

## Slide 20: Разъёмы задней панели ПК
Возврат к схеме МБ

## Slide 21: Основные технические характеристики
Название товара | Материнская плата MSI X38 Platinum
Модель | X38 Platinum
Код производителя | 7353
Спецификация | 
Архитектура | 
Семейство процессоров | Socket 775
Поддерживаемые процессоры | Intel Core 2 Quad, Core 2 Duo
Форм-фактор | ATX
Чипсет | 
Набор микросхем | Intel X38 + ICH9R
Частота системной шины | 800 / 1066 / 1333 МГц
Память | 
Количество слотов | 4
Тип модулей | DDR3
Поддерживаемые частоты | 800 МГц 1066 МГц 1333 МГц
Максимальный объем | 8 Гб

## Slide 22: Основные технические характеристики
Видеосистема | 
Слот расширения для видеокарты | 4 x PCI Express x16
Параметры слота видеокарты | 2 синих порта v2.0a, 2 жёлтых v1.0a, 16x/16x/4x/4x
Слоты расширения | 
Слоты PCI | 1 x PCI 2.3
Слоты PCI Express x1 | 2 x PCI Express x1 v 1.0a
Накопители | 
Наличие интерфейса для FDD | Есть
Кол-во портов IDE | 1
Пар-ры портов IDE | Контроллер Marvell 88SE6111: 1 х Ultra DMA 66/100/133
Кол-во портов SATA | 6 + 2
Пар-ры SATA-контроллера | Южный мост Intel ICH9R: 4 x SATA II + 2 x eSATA Контроллер Silicon Image 5723: 2 x SATA II Поддерживается скорость передачи данных 300 Мб/с
Параметры RAID контроллера | SATA RAID 0,1,0+1,5,10

## Slide 23: Основные технические характеристики
Звук | 
Тип кодека | Realtek ALC888
Кол-во каналов на выходе | 7.1
наличие SPDIF Out | Есть
Параметры звукового чипа | Совместим со спецификацией Azalia 1.0 Соответствует спецификации Microsoft Vista Premium
Сетевые интерфейсы | 
Описание сетевой карты | 10/100/1000 Gigabit Ethernet с помощью Realtek 8111B 10/100/1000 Gigabit Ethernet с помощью Intel 82566DC
Поддержка TPM | 
Поддержка TPM | Есть
Интерфейсы | 
Стандарт USB | USB 2.0
Кол-во портов USB | 8 + 4
Контроллер IEEE1394 | Есть
Параметры IEEE1394 | Микросхема VIA VT6308P: поддерживается 2 порта IEEE1394 (на задней панели х1, выносной на переднюю панель х1), Скорость передачи данных до 400 Мб/с

## Slide 24: Основные технические характеристики
Разъемы на задней панели | 1 x PS/2 клавиатуры 1 x PS/2 мыши 2 x eSATA порта 1 x звуковой разъем 6-в-1 8 x USB 2.0 порта 2 x RJ45 сетевых разъема 1 x IEEE1394 порт 1 x оптический SPDIF выход
Разъемы на плате | 24-конт. разъем питания ATX 8-конт. разъем питания ATX 12В Разъемы вентиляторов процессора / системы x5 CD-In коннектор Звуковые разъемы передней панели Разъем для подключения индикаторов и органов управления передней панели 1 x коннектор SPDIF-out Разъем датчика открытия корпуса 1 x коннектор последовательного порта 2 коннектора USB 2.0 1 разъем для флоппи-дисковода 6 x разъемов Serial ATAII 1 х коннектор жестких дисков ATA133 1 x IEEE1394 разъем с поддержкой 1 дополнительного порта 1 x коннектор карты VoIP 1 x коннектор TPM модуля
Разное Стоимость на 11.02.08 – 8999 руб., на 26.09.09 - 4190 | 
Доп. информация | 
Габариты (ШхВхГ) | 305 х 245 мм

## Slide 25: Наиболее важные характеристики MB
Тип разъёма для ЦП
Тип Чип сет набора (комплекта) Intel Z87, Z77, H87,H77,H81, X79, B85; AMD 970, A55, A88; VIA K8T890; NVIDIA nForce3, nForce4, nForce7, nForce9; SIS и т.д.
Форм фактор (ATX, mATX, BTX)
Наличие дополнительных встроенных устройств и их качество (Видеокарта, порты IEE1394, , WI-FI, и т.д.)
Тактовая частота шины данных
Поддерживаемые процессоры
ASUS Z87-DELUXE
Intel Z87, 1xLGA1150, 4xDDR3 DIMM, 3xPCI-E x16, встроенный звук: HDA, 7.1, Ethernet: 2x1000 Мбит/с, форм-фактор ATX, HDMI, DisplayPort, USB 3.0 Цена 8800 (октябрь 2014)

## Slide 26: Центральный процессор(ЦП или CPU))
Основная микросхема, выполняющая большинство математических и логических операций, а также управление компьютером
Корпус ЦП
Контакты
Метка
Маркировка
Диапазон цен: 600 -35000 руб.
Разумная цена до 16000 руб.
Intel® Celeron™-D 2.26/256 – 1500 руб
Intel Core i7 3.46G/1333MHz/8M- 49999 руб

## Slide 27: Основные технические характеристики ЦП
Название товара | Процессор Intel Core 2 Duo 2.33G/1333MHz/4M
Модель | Core 2 Duo 2.33G/1333MHz/4M
Код производителя | E6550
Модификация | BOX
Особенности | Двухъядерный процессор Номер процессора: E6550 Ядро: Conroe Процессорный разъем: LGA 775 Технологический процесс: 65-nm Тактовая частота: 2,33 ГГц Частота системной шины: 1333 МГц Кэш-память 2 уровня: 4 Мб Поддержка Intel Virtualization Technology Поддержка Enhanced Intel SpeedStep Technology Поддержка Intel Extended Memory 64 Technology (EM64T) Поддержка Execute Disable Bit Поддержка Intel Viiv Technology Поддержка технологии безопасности Trust Execution Technology (TXT)
Доп. Информация Стоимость на 11.02.08 – 6199 руб | 

## Slide 28: Наиболее важные технические характеристики
Тактовая частота внутренней шины 2-4,6 Ггц.
Тактовая частота внешней шины 800-3333 Mгц.
Разрядность шины данных (32 или 64 разряда)
Тип корпуса (в какой разъём подключается)775, 1155, 1156, 1366
Hазмер внутренней памяти L2 (2-8 Mb)
Количество ядер процессора
Основные типы процессоров:
Celeron (Intel) – 32 разряда. Облегчённый (удешевлённый (бюджетный) вариант Pentium). Это самый медленный, но стабильный, надёжный и мало критичен к нарушениям температурных режимов. Цена: от 1500 до 5000 руб.
Athlon(64), Sempron(32) Phenom (64) (AMD) Довольно быстрый, но капризный и нестабильный и критичен к нарушению температурного Наиболее разгоняемый Цена: от 2000 до 12 000 руб.
Pentium, Pentium D, Intel Core(Intel), Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core i7, Core i5. Core i3. Самые быстрые, стабильные и надёжные, но самые дорогие. Цена: от 5 000 до 70 000 руб.

## Slide 29: Российские процессоры
Компания ЗАО МЦСТ сообщила об успешном завершении всего цикла испытаний нового процессора 2014 год.
Эльбрус-4С (рабочее название — Эльбрус-2S), который теперь готов к серийному производству. Эльбрус-4С — самый мощный 64-битный универсальный микропроцессор в портфеле компании.
Он включает 4 ядра, работающих на частоте 800 МГц, и поддерживает работу с тремя каналами памяти DDR3-1600. Также поддерживается объединение до 4 чипов в многопроцессорную систему с общей памятью.
Производится с соблюдением 65-нм технологических норм, а среднее энергопотребление чипа составляет 45 ватт.

## Slide 30: Двухъядерный процессор Baikal-T1
построен по MIPS-архитектуре, он создан по техпроцессу 28 нм и имеет тактовую частоту 1,2 ГГц, контроллер памяти DDR3-1600 и кэш второго уровня объемом 1 Мб. Поддерживается один порт 10Gb Ethernet, по паре портов 1Gb Ethernet и SATA 3.0, контроллер PCIe Gen.3 х4 и USB 2.0.
Baikal-Т1 будет использоваться при создании принтеров, копировальных аппаратов, точек доступа Wi-Fi, в системах управления транспортом и других устройствах. Уже сейчас есть компании, которые хотели бы использоваться Baikal-T1 в своей продукции. Планируется продавать процессоры в Германию, Израиль, Китай, Бразилию, Аргентину и ОАЭ. "Общее количество потенциальных пользователей устройств на базе нашего продукта превышает 500 млн", - отметил представитель "Байкал электроникс".
Хотя Baikal-T1 отечественная разработка, производится он на фабрике TSMC в Тайвани, откуда выходят и процессоры Apple.

## Slide 31: Оперативная память (ОЗУ)
Это набор микросхем, предназначенных для временного хранения данных, при включенном компьютере.
Микросхемы
памяти
Контакты
Ключи
Диапазон цен: DDR3: 256 Мб, 677 Мгц -250 руб.; 4 Гб, 800 Мгц – 2000 руб
DDR3 2048Mb 1333MHz Kingston – 2000 руб.

## Slide 32: Основные параметры
Название товара | Модуль памяти DDR2 HyperX 1024Mb Kingston 1066MHz
Особенности | 1GB 1066MHz DDR2 Non-ECC CL5 (5-5-5-15) DIMM (Kit of 2) Standard 64M X 64 Non-ECC 1066MHz 240-pin Unbuffered DIMM (SDRAM-DDR2, 2.2V, CL5, Gold)
Спецификация | 
Объем памяти | 1024 Мб
Частота памяти | 1066 МГц
Тайминги | 5-5-5-15
CAS Latency | CL5
Комплект Kit of 2 | Да
Доп. Информация Стоимость на 03.09.10 2048 ГБ 1333 Мгц - 1990 руб | 

## Slide 33: Основные технические характеристики
Объём памяти. На настоящий момент минимальной является 256 Мб максимальной 48 Гб (одна плата до 12 Гб * 4 разъёма)
256 Мб необходимо для ОС Windows XP
512 MB необходимо для ОС Windows Vista
Средний размер – 2048 – 4096 Мб
Поддерживаемая частота. От 133 МГц до 3333 МГц. Микросхемы памяти DDR, DDR II и DDR 3 могут устанавливаться парами, при этом частота работы теоретически удваивается.
Тип памяти: SIMM, RIMM, DIMM DDR, DIMM DDR II, DIMM DDR 3.
Разъёмы подключения различных типов памяти не совместимы.

## Slide 34: Микропроцессорные комплект (чипсет)
Это набор микросхем управляющих работой внутренних устройств компьютера (контроллеры) и определяющих возможности материнской платы.
Возврат к схеме МБ

## Slide 35: Шины
Это набор проводников, контактов разъёмов по которым происходит обмен сигналами устройствами компьютера. Основные характеристики - разрядность
Шины данных
Шины данных пересылают между электронными компонентами ПК (ЦП, ОЗУ, контроллерами и т.д.) двоичные информационные коды команд и данных. Шины данных характеризуются разрядностью, т.е. количеством линий связи в шине, и обладают различным быстродействием, которое зависит от системной архитектуры.
Шины адреса
Шины адреса обеспечивают пересылку двоичных кодов адресной информации к ОЗУ и контроллерам УВВ. Благодаря сигналам на адресной шине, возможен доступ к ячейкам ОЗУ или к регистрам устройств ввода-вывода. Как и шина данных, шина адреса характеризуется разрядностью, т.е. количеством линий в шине.
По некоторым шинам могут одновременно передаваться как данные, так и коды адреса. Шины, которые могут подключаться к устройствам с меньшей разрядностью, называют мультиплексируемыми.
Шины управления
Шины управления содержат линии, по которым между логическими элементами передаются коды сигналов управления, предназначенные для обмена данными, запросов на прерывания, передачи управления, синхронизации и т.д.
Шины питания
Шины питания служат для обеспечения всех элементов компьютера питающим напряжением. Их можно разделить по номиналу питающих напряжений. (12V, 5V, 3V и т.д.)

## Slide 36: Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ)
Это микросхема, предназначенная для длительного хранения данных (BIOS), в том числе и когда компьютер выключен от сетевого питающего напряжения .
В современном компьютере это - ППЗУ - перезаписываемое постоянное запоминающее устройство.
В настоящее время в BIOS могут размещать и другие программы, например:
ОС Linux
Skype - программа телекоммуникации

## Slide 37: Жесткий диск
Это основное устройство для долговременного хранения больших объемов данных и программ в том числе ОС.
Корпус
Контроллер
Порт обмена IDE
Разъём питания
Переключатели
Считывающие и пишущие
магнитные головки
Магнитный диск
Электромеханический привод
перемещения головок
Винчестер 80 Гб Seagate Barracuda 7200.9 – 1350 руб
Винчестер 3 Тб Western Digital WD1000FYPS – 11000 руб

## Slide 38: Технические характеристики
Название товара | Винчестер 750 Гб Western Digital WD7500AAKS
Модель | WD7500AAKS
Спецификация | 
Скорость вращения | 7200 об/мин
Интерфейс | SATA II
Размер буфера | 16 Мб
Объем | 750 Гб
Количество пластин/головок | 3/6
Среднее время доступа | 4,2 мс
Среднее время поиска | 8,9 мс
Скорость передачи данных по интерфейсу | 300 Мб/с
Уровень шума | 2.8 - 3.3 Бел
Доп. Информация Стоимость на 11.02.08 – 6000 руб. | 
Габариты (ШхВхГ) | 101.6 x 26.1 x 147 мм
Вес | 0.6 кг

## Slide 39: Основные параметры жесткого диска
размер винчестера 1,4 и 1,7 дюйма – мобильные, 2,5 дюйма – ноутбуки и 3,5 дюйма – стационарные компьютеры
емкость от 80 Гб до 4 Тб
производительность. Складывается из:
скорости вращения винчестера об/мин (5400 – мобильные устройства, 7200 – стационарные, 10000 и 15000 быстрые для OS серверов)
размера внутренней памяти (2-64 Мб)
типа подключения (IDE, ATA, SATA, SCSI, USB)

## Slide 40: Основные внутренние и внешние порты компьютера
Интерфейс | Скорость передачи данных
SATA II | до 3000 Мбит/с
SATA III | до 6000 Мбит/с
SCSI | до 640 Мбайт/с
USB 2.0 | до 480 Мбит/с
USB 3.0 | до 5000 Мбит/с
IEEE1394 | от 800 Мбит/с
TUNDERBOLT | до 10000 Mбит/сек по медному проводу и до 20000 Mбит/сек по оптическому кабелю.

## Slide 41: Дисковод для гибких дисков.
Для оперативного переноса небольших объемов информации используют гибкие магнитные диски (дискеты, флоппидиски), которые вставляются в специальный накопитель – дисковод.
Первый IBM PC использовал дисковод для гибких дисков диаметром 5,25 дюйма емкостью 1,2 Мбайт. В настоящее время используется дисковод для дискеты 3,5 дюйма, емкостью 1,44 Мбайт.
В настоящее время практически не используются из-за маленького объёма (не помещается даже одна фотография с цифрового фотоаппарата) и низкой надёжности чтения (такой диск записанный на одном компьютере может не читаться на другом).

## Slide 42: Дисковод для гибких дисков.
Дисковод 5,25 “
Дисковод 3,5 “

## Slide 43: Дисковод компакт-дисков CD
В период с 1994 – 95 г. в базовую конфигурацию компьютера стали включать оптический дисковод CD
Варианты оптических приводов:
Наименование | Комментарий | Цена/руб
CD | 650 – 800 Мб Читает CD | 400
CD-RW | 650 – 800 Мб Пишет и читает CD | 
DVD | 4,7 Гб Читает DVD, читает CD | 750
CD-RW-DVD | Пишет и читает CD, читает DVD | 750
DVD-RW | Пишет и читает DVD, пишет и читает CD | 950
BLURAY | 23-27 Гб Читает BD Пишет и читает DVD, пишет и читает CD | 3500
BD-RW | 25 Гб Пишет и читает BD, пишет и читает DVD, пишет и читает CD | 7000

## Slide 44: Видеокарта (видеоадаптер)
Как правило дополнительная плата (но может быть и встроенная в MB), которая устанавливается в слот (разъем) материнской платы и обеспечивает управление работой монитора (формирование видеосигнала из полученной цифровой информации от компьютера).
Видеовыходы
D-Sub
S-Video (TV-out)
DVI
Разъём для подключения к
MB PCI-Express x16
Диапазон цен: 1000 – 24000 руб.
Разумная цена: до 10000 руб.

## Slide 45: Технические характеристики видеоадаптера
Название товара | Видеокарта MSI NX8400GS-TD256E
Модель | NX8400GS-TD256E
Спецификация | 
Чип: семейство | nVidia GeForce 84xx
Объем памяти | 256 Мб
Чипсет | nVidia GeForce 8400GS (G86)
Частота GPU | 450 МГц
Частота памяти / время выборки | 800 МГц
Тип памяти | DDR2
Шина памяти | 64 бит
Количество унифицированных процессоров | 16
Частота RAMDAC | 2 x 400 МГц
Версия Direct X | Microsoft DirectX 10.0
Шина | PCI-Express x16
Видеовыходы | 1 х DVI 1 x D-Sub 1 х S-Video (TV-out)
Доп. Информация Стоимость на 11.02.08 – 1700 руб | 

## Slide 46: Основные параметры видеокарты
Объём собственной памяти (128-2048 Мбайт)
Разрядность шины данных (128-1024 разрядов)
Количество и типы входов и выходов
Порт подключения (AGP, PCI-Е 2.0, PCI-Е 3.0 )
Система охлаждения.
Режим СЛИ – установка двух видеокарт, характеристики улучшаются.
Потребляемая мощность ( до 800 Вт)

## Slide 47: Звуковая карта
Современные МБ практически все комплектуются встроенными звуковыми картами довольно высокого качества (количество каналов 5-8).
Внутренняя звуковая карта подключается к одному из слотов материнской карты и предназначена для захвата и выведения аналогового звука, записанного в цифровом формате, на внешние колонки. (от 200 руб.)
Наиболее популярными в настоящее время являются профессиональные внешние звуковые карты. До 15000 руб. и выше

## Slide 48: Внешние (периферийные) устройства
По назначению периферийные устройства можно подразделить на:
устройства ввода данных,
устройства вывода данных,
устройства хранения данных,
устройства обмена данных.

## Slide 49: Устройства ввода данных
устройства ввода знаковых данных,
Стандартная клавиатура PS/2 – 104 клавиши
Мультимедиа клавиатура с дополнительными функциональными клавишами (10 дополнительных клавиш доступа к Интернет и функциям)
Беспроводная технология Bluetooth v2.0. обеспечивает функционирование в радиусе до 10 метров.
Клавиатура служит для ввода символьных и командных данных
Диапазон цен: 190 – 6500 руб.
Разумная цена: до 1000 руб.

## Slide 50: Устройства ввода графической и командной информации
Манипулятор типа «Мышь»
Стандартная «мышь» PS/2 или USB
порт, 3 кнопки + колесо прокрутки при
перемещении манипулятора его движение
отслеживается и отображается на экране.
Лазерная беспроводная «мышь» с
5 кнопками и 1 Гб флэшь памяти
Диапазон цен: 120 – 5000 руб.
Разумная цена: до 1000 руб.
Трекбол
Сенсорная Apple
Сенсорные мышки Microsoft

## Slide 51: Устройства ввода графических данных:
Сканер - устройство для автоматического считывания и ввода в ПК текстов, графиков, рисунков, чертежей.
Файл, создаваемый сканером называется битовой картой.
Типы сканеров
ручные,
планшетные,
барабанные,
сканеры форм,
штрих-сканеры.
Планшетный сканер.
Принцип действия – луч света, отраженный от поверхности материала фиксируется специальными элементами (ПЗС) – приборы с зарядовой связью. Его устройство предусматривает перемещение сканирующей головки (линейка светодиодов) относительно оригинала с помощью шагового двигателя.

## Slide 52: Сканеры
Планшетный сканер USB
Ручной автономный сканер
с памятью на 100 страниц
Диапазон цен: 1200 – 2400 руб.
Разумная цена: до 6000 руб.
Текстовый сканер USB. Ручка-сканер быстро отсканирует и тут же распознает печатный текст, цифры, банковские шрифты и одномерные штрих – коды.

## Slide 53: Технические характеристики
Название товара | Cканер BenQ 5160C
Модель | 5160C
Спецификация | 
Интерфейс | USB 2.0
Максимальный формат | A4
Площадь сканирования | 214 х 294 мм (А4, Letter).
Разрядность внутр. | 48 bit
Разрядность внешн. | 48 bit
Оптическое разрешение | до 1200 x 2400 dpi
Тип сканирующего элемента | CIS
Кнопки управления | 5 кнопок быстрого запуска приложений на передней панели (быстрое сканирование в файл, программа распознавания текста, почтовая программа, копирование или отправка по факсу).
Драйвера | Windows XP/ ME/ 2000/ 98.
Питание | Питание осуществляется через USB: 5V, 500 mA.
Набор основных программ | Mirascan Scanner 6 Driver (PreSet Interface) MergeMagic Software Arcsoft PhotoImpression Arcsoft PhotoBase ABBYY FineReader Sprint (OCR) HanWang OCR (Chinese OCR) Adobe Acrobate Reader
Доп. информация | 

## Slide 54: Основными параметрами планшетных сканеров является:
Разрешающая способность (dpi – dots per inch) количество точек на дюйм: от 600*1200 до 6400*9600. Стандарт 1200*2400
Тип подключения (USB 2.0, USB 3.0 , IEEE1394)
Производительность – время сканирования различных объектов (по размеру и по качеству)
Формат сканера. Наличие дополнительных устройств и режимов типа ADF (автоподача сканируемого объекта) и дуплекса (автоматического переворачивания носителя на другую сторону).

## Slide 55: Цифровые фотокамеры
Как и сканеры воспринимают графические данные с помощью ПЗС, объединенных в прямолинейную матрицу. Основной параметр – разрешающая способность, которая зависит от количества ПЗС. В настоящее время наилучшие модели имеют до 20 мил. пикселей. Фирмы: Olympus, Nikon, Minolta, Canon/ ZOOM до 7x.
Так как цифровые фотокамеры работают с объектами находящимися на различных расстояниях от ПЗС матрицы то существенную роль играет оптика для проецирования изображения.
Современные цифровые фотокамеры довольно легко создают и видеоизображения т.е. записывают изображение с частотой до 30 раз в секунду 640*480 пикселей. Режим Full HD: 1920 x 1080, 24 кадров/с, Режим HD: 1280 x 720, 30 кадров/с

## Slide 56: Устройства вывода информации Монитор
Устройство, предназначенное для ввода и вывода информации
Различают мониторы:
ЭЛТ (электронно-лучевой трубкой),
LCD (Liquid Crystal Dysplay) жидкокристаллические мониторы
сенсорные мониторы - устройство ввода-вывода информации.
Касание экрана фиксируется компьютером. Сенсорные мониторы пока весьма дороги и используются в малогабаритных (КПК, видеокамеры) устройствах или же в бизнес устройствах (справочные, система платежей и т.д.)
Монитор 22" NEC 22WMGX
15200 руб.
Монитор 17" Acer AL-1716Fs
6200 руб.
Монитор 17" MAG AH778
3500руб. (ЭЛТ)
Диапазон цен: 5000 – 105000 руб.
Разумная цена: до 15000 руб.

## Slide 57: Основные параметры
Название товара | Монитор 19" Asus PG191
Модель | PG191
Особенности | Аудиосистема ASUS Power Bass System Встроенные динамики (2 х 5 Вт) и сабвуфер (15 Вт) Поддержка технологии SRS TruSurround XT (6.1-канальный звук) Встроенная веб-камера с разрешением 1.3 мегапикселя и возможностью вращения на 180 градусов Аналоговый (15-pin D-Sub) и цифровой (24-pin DVI-D) видеовходы Выход для микрофона (3.5 mm mini-jack) Выход на наушники (3.5 mm mini-jack) Аудиовход (3.5 mm mini-jack) Встроенный USB-хаб (3 порта USB 2.0) Сенсорные кнопки со световыми индикаторами для активации специальных режимов Мелодии включения/выключения Регулировка углов наклона (-5°/+25°) и поворота (от -60° до +60°) Возможность крепления на стену и удобной укладки проводов
Спецификация | 
Экран | 
Диагональ | 19 "
Величина зерна | 0.294 мм
Яркость | 300 кд/м²
Контрастность | 800:1
Углы обзора (гориз./верт.) | 160° / 160°
Разрешение рабочее | 1280 x 1024 pix
Время отклика | GTG - 2 мс

## Slide 58: Основные параметры
Соотношение сторон | 5:4
Параметры экрана | Технологией ASUS Splendid Технология Trace Free Гарантия: ZBD (Zero Bright Dot)
Частоты | 
Интерфейсы, мультимедиа | 
Интерфейсы компьютерные | D-Sub, DVI
Встроенная веб-камера | 1.3 Mpix, поворот на 180°
Встроенные динамики | Есть
Наличие USB-хаба | Есть
Управление, особые свойства | 
Управление | Многоязыковые меню OSD Удобное управление с помощью клавиш Кнопки для активации специальных режимов
Соответствование требованиям | Сертификаты: Energy Star, UL/cUL, CB, CE, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, MIC, GreenASUS (RoHS compliance), WEEE
Пользовательские свойства | 
Угол наклона по верт. | -5°/+25°
Цвет корпуса | Серебристо-черный
Потребляемая мощность | Рабочий режим - 90 Вт Спящий режим - 2 Вт
Возм. крепления на стену | Есть
Крепление на стену: Тип VESA | VESA 100
Гнездо для замка Kensington | Есть
Доп. Информация Стоимость на 11.02.08 12600 руб. | 
Габариты (ШхВхГ) | 445 x 463 x 240 мм
Вес | 10,5 кг

## Slide 59: Основные характеристики мониторов
Размер монитора по диагонали определяет пространство экрана. От 15” до 27” и более.
Разрешающая способность измеряется максимальным количеством точек (пикселей) размещающихся по горизонтали и вертикали на экране монитора.
Пример: 800 на 600 означает что по горизонтали размещается 800 точек, а по вертикале 600т.
Стандартное значение разрешающей способности мониторов: 1024 на 1280 - стандарт SVGA
Частота развертки показывает, сколько раз в секунду обновляется изображение на экране. Современные мониторы должны при разрешении 1024 на 768 поддерживать частоту 85 Гц. - стандарт SVGA
Для LCD мониторов важными характеристиками являются угол обзора и время послесвечения, яркость и контрастность, а также наличие дополнительных функций (USB HUB, динамики, камера)

## Slide 60: Принтер
Печатающее устройство для вывода информации на твёрдый носитель чаще всего - бумагу.
Матричные принтеры. Это простейшие печатающие устройства. Данные выводятся на бумагу в виде оттиска, образующегося при ударе цилиндрических стержней ("иголок") через красящую ленту. Качество печати матричных принтеров напрямую зависит от количества иголок на печатающей головке. Наиболее распространены 9 – игольчатые и 24 – игольчатые матричные принтеры. Успешно используются по настоящее время.
"+" низкая стоимость расходных материалов
"-" шум и низкая скорость печати.
Принтер Epson LX-1170 II
9 печатающих иголок
Стоимость на 11.02.08 - 9500

## Slide 61: Струйные принтеры.
В струйных печатающих устройствах изображение на бумаге формируется при помощи пятен, образующихся при подаче капель красителя под давлением через специальные форсунки на бумагу. При движении головки по горизонтали распрыскиватели тонкими струйками наносят чернила на бумагу.
В настоящее время выпускаются только в цветном варианте - от 4 (обычный принтер) до 8 цветов (фото принтер) (чернильниц)
Наиболее высокое качество цветной печати.
"+" простота конструкции и низкая стоимость принтера.
"-" высокая стоимость расходных материалов.
Рекомендуется при небольших количествах печатных листов.

## Slide 62: Струйные принтеры
Принтер HP DeskJet D2360
Стоимость на 11.02.08 – 1000 руб.
Принтер Epson Stylus Photo R800
Стоимость на 11.02.08 – 11000 руб.
Основные параметры | 
Название товара | Принтер Epson Stylus Photo R800
Модель | Stylus Photo R800 (C11C550021CR)
Формат | A4
Интерфейсы | USB, FireWire
Количество печатающих головок | 8
Используемые картриджи | C13T054140 - черный картридж - до 400 стр. (А4, 5% заполнение) C13T054840 - матовый черный картридж - до 400 стр. (А4, 5% заполнение) C13T054240 - голубой картридж - до 400 стр. (А4, 5% заполнение) C13T054440 - желтый картридж - до 400 стр. (А4, 5% заполнение) C13T054340 - пурпурный картридж - до 400 стр. (А4, 5% заполнение) C13T054740 - красный картридж - до 400 стр. (А4, 5% заполнение) C13T054940 - синий картридж - до 400 стр. (А4, 5% заполнение) C13T054040 - картридж с глянцем - до 400 стр. (А4, 5% заполнение)

## Slide 63: Лазерные принтеры
Принцип работы: миниатюрный лазер включается и выключается млн. раз в секунду. При этом световой луч отражается от шестиугольного зеркала. Отраженный луч нейтрализует положительно заряженные участки поверхности печатающего барабана, формируется скрытое негативное изображение. Затем на барабан напыляется мелкий положительно заряженный порошок, который пристает только к нейтральным участкам. Когда отрицательно заряженная бумага входит в контакт с барабаном, порошок притягивает к ней и прилипает, создается нужное изображение. Изображение закрепляется на бумаге под действием тепла и давления. Когда изображение готово барабан нейтрализуется, очищается от порошка и перезаряжается для нового цикла печати.
"+" высокое качество так как отсутствуют точки луч лазера непрерывен, высокая скорость печати, низкая стоимость расходных материалов.
"-" высокая стоимость принтера, низкая цветопередача.

## Slide 64: Лазерные принтеры
Принтер Xerox Phaser 3117
Стоимость на 11.02.08 – 3200 руб.
Принтер Samsung ML-1630
Стоимость на 11.02.08 – 6500 руб.
Принтер HP Color LaserJet 2600n
Стоимость на 11.02.08 – 11000 руб.
Формат | A4
Цветная печать | Есть
Технология печати | Технология однопроходной цветной лазерной печати Технология HP Imageret 2400, тонер Ultraprecise, технологии усиления контуров HP
Скорость печати | Монохром: до 8 стр/мин Цвет: до 8 стр/мин
Время вывода первой страницы | Монохром: до 20 сек Цвет: до 20 сек
Объем памяти | В комплекте: 16 Мб Максимальная: 16 Мб
Качество печати | 600 x 600 т/д с технологией Imageret 2400

## Slide 65: 3D-принтеры
3D-принтер — устройство, использующее метод послойного создания физического объекта по цифровой 3D-модели. В зарубежной литературе данный тип устройств также именуют фабберами, а процесс трехмерной печати — быстрым прототипированием (Rapid Prototyping)
Цена от 30000 до 120000 руб (2014 год)

## Slide 66: 3D-принтеры
Технологии, применяемые для создания слоев:
Лазерная:
  Лазерная стереолитография — ультрафиолетовый лазер постепенно, пиксель за пикселем, засвечивает жидкий фотополимер, либо фотополимер засвечивается ультрафиолетовой лампой через фотошаблон, меняющийся с новым слоем. При этом жидкий полимер затвердевает и превращается в достаточно прочный пластик.
  Лазерное сплавление (англ. melting) — при этом лазер сплавляет порошок из металла или пластика, слой за слоем, в контур будущей детали.
  Ламинирование — деталь создаётся из большого количества слоёв рабочего материала, которые постепенно накладываются друг на друга и склеиваются, при этом лазер вырезает в каждом контур сечения будущей детали.

## Slide 67
Технологии, применяемые для создания слоев:
Струйная:
  Застывание материала при охлаждении — раздаточная головка выдавливает на охлаждаемую платформу-основу капли разогретого термопластика. Капли быстро застывают и слипаются друг с другом, формируя слои будущего объекта.
  Полимеризация фотополимерного пластика под действием ультрафиолетовой лампы — способ похож на предыдущий, но пластик твердеет под действием ультрафиолета.
  Склеивание или спекание порошкообразного материала — похоже на лазерное спекание, только порошковая основа (подчас на основе измельченной бумаги или целлюлозы) склеивается жидким (иногда клеющим) веществом, поступающим из струйной головки. При этом можно воспроизвести окраску детали, используя вещества различных цветов. Существуют образцы 3D-принтеров, использующих головки струйных принтеров.
  Густые керамические смеси тоже применяются в качестве самоотверждаемого материала для 3D-печати крупных архитектурных моделей[4].
  Биопринтеры — печать 3D-структуры будущего объекта (органа для пересадки) производится стволовыми клетками. Далее деление, рост и модификации клеток обеспечивает окончательное формирование объекта.

## Slide 68: МФУ
Офисная техника. Совмещающая сканер, принтер и копир, может добавляться факсимильный аппарат (ФАКС).
Делятся по типам в зависимости от способа печати и сканирования.
Дополнительные функции: ADF – автоматическая подача бумаги и Дуплекс – автоматическое переварачивание страницы при двусторонней печати.

## Slide 69: Основные технические характеристики принтеров
Формат печати (А4, А3, Фото (10х15))
Разрешающая способность – количество выводимых точек на дюйм
Минимально: 200*150 – матричные, 600*600 – струйные и лазерные
Стандарт 600*600 – лазерные 2400*1200 - струйные
Максимум (струйные) 9600*2400
Скорость печати – страниц в минуту или секунд на страницу.
Стоимость эксплуатации (расходных материалов) По этой характеристике, например лазерный принтер примерно через 1,5-2 года эксплуатации становится дешевле струйного
Возможность работы с различными носителями (разного качества)

## Slide 70: электронные карты памяти
Размер USB флэш накопителей может достигать 256 Гб
Карты памяти – 64 Гб
Основной недостаток – низкая скорость обмена данными. Однако переход на USB 3.0 , eSATA или IEEE1394 может существенно увеличить скорость работы таких устройств.

## Slide 71: Модем
Устройство, предназначенное для обмена информацией между удаленными компьютерами по каналам связи. (Модулятор+ДЕМодулятор)
Принцип работы. Цифровые данные, поступают в модем из компьютера, преобразуются в нем с соответствии с избранным стандартом и направляются в телефонную линию. Модем-приемник, понимающий данный протокол, осуществляет обратное преобразовании (демодуляцию) и пересылает восстановление цифровые данные в свой компьютер.
К основным потребительским параметрам модема относится:
производительность (бит/с),
поддерживаемые протоколы,
шины интерфейса (ISA или PCI).
От производительности модема зависит объем данных, перерабатываемых в единицу времени.
От поддерживаемых протоколов зависит эффективность взаимодействия данного модема с другими модемами, от шинного интерфейса в настоящее время зависит простота установки и настройки, в будущем возможно и производительность.
Классифицируются преимущественно по способу передачи данных: оптические, ADSL, беспроводные и т.д.

## Slide 72: Конец лекции АО
Лекция № 3 . Программное обеспечение
Закончить демонстрацию